# ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта «Генеральный план сельского поселения Московский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» выполнена в соответствии:

- договора № 05/2019, заключенного между ООО ИТК «ВЕГА» и Администрацией СП Московский сельсовет;

- с техническим заданием на выполнение генерального плана территории сельского поселения Московский сельсовет;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Московский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Дюртюлинского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Дюртюлинского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

- «Схема территориального планирования МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан».

Цифровая картографическая основа (ЦКО) населенных пунктов Московского сельсовета: с.Москово, с.Имай-Утарово, с.Тамаково.

Проект рассчитан на расчетный срок до 2039 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Московский сельсовет муниципального района

Дюртюлинский Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Московский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнение проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# МОСКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И

# НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Сельское поселение Московский сельсовет находится в северо-западной части республики и на юге Дюртюлинского района. На севере сельское поселение граничит с сельским поселением Такарликовский сельсовет, северо-востоке с городским поселением город Дюртюли, востоке сельским поселением Учпилинский сельсовет, юге – сельским поселением Старобаишевский сельсовет, западе – сельскими поселениями Таймурзинский и Куккуяновский сельсоветы.

1.1.Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст Бирск по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климат территории, расположенной в лесостепной зоне, умеренно-континентальный, характеризуется устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Значения климатических параметров:

- продолжительность солнечного сияния 1850-1920час.,

- температура воздуха:

среднегодовая 2,90С, среднемесячные января - -13,70С, июля - +19,00С,

абсолютные температуры воздуха - минимум –470С, максимум - +380С.

- максимальная глубина промерзания почвы - 101см (раз в 10лет), - 153см – раз в 50лет,

- среднегодовое количество осадков 570мм, за теплый период – 330мм, холодный – 240, суточный максимум осадков –

- высота снежного покрова – 40-50см,

- преобладающие направления ветра – южные, западные и юго-западные,

- наибольшие средние скорости ветра отмечаются при южных (4,9м/сек.) и юго-западных (3,9м/сек.) ветрах,

- среднее число дней с температурой воздуха менее 200С – 15-16 дней.

Опасные погодные явления на территории района являются сильные ливни, шквалистые ветры, метели, засухи, туманы.

- Сильные ветры. Число дней с сильным ветро м скоростью более 15м/сек.  22дня. Повторяемость наибольших скоростей ветра на уровне 10м – 24м/сек. (1 раз в 100лет), 18м/сек. (1 раз в 5 лет).

-Сильные ливни. Суточный максимум осадков отмечается в июле-августе и достигает 104мм, что соответствует  1% обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100лет).

-Грозы, град. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой 20-30 за теплый сезон.

Град выпадает преимущественно пятнами и бывает нередко крупных размеров. На увеличение повторяемости града на местности оказывают влияние возвышенности (ее наветренные склоны). Число дней с градом в среднем - 1,3дня, максимальное число с градом 6дней.

Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК), значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры. Среднее число дней с суховеями средней интенсивности достигает 5-7дней.

Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу частях склонов. Преобладают метели южного и юго-западного направлений с силой ветра 6-13м/сек. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году. Максимальный объем снегопереноса в среднем за зиму достигает 400м3/сек., повторяемость сильного снега – 1-2 случая за год.

Сильный гололед и изморозь повторяются 1-2 за год.

Туманы Среднегодовое число дней с туманом - 25дней. В долине р.Белой и ее притоков, число дней с туманами понижается до 16-18 дней. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства Дюртюлинский административный район РБ относится к климатическому подрайону IГ. Расчетная температура для проектирования отопления –350С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 215дней.

Климатические условия для рекреации благоприятны – продолжительность периода с температурой выше 150С – 75дн., с температурой от –5 до -150С – 80-100дн., мощность снежного покрова – 30-50см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5м/сек., зимой – 4,0-4,5м/сек.

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятны -  территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 1800-190000С, значение гидротермического коэффициента – 0.8-1.2 (агроклиматический район – теплый, незначительно засушливый), продолжительность периода активной вегетации – 125дней;

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Территория относится к району с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1.Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2.Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3.Высока температура воздуха и слабый ветер.

4.Туманы.

5.В городах – повышенный исходный уровень концентраций.

6.Опасное направление и скорость ветра (4-7м/сек.).

Повторяемость слабых ветров составляет 20% с максимумом в августе-сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30%. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-06км и 2-60С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1км и 5-100С), минимум – летом.

  - Инженерно-геологическая характеристика

Район расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Большая часть территории расположена на водораздельном плато c абсолютными отметками 70-80м, расчлененная долинами рек Белой, ее притоками и оврагами протяженностью от нескольких десятков метров до нескольких километров.

В долине реки Белой выделяются пойменные и две надпойменные террасы. Пойма практически полностью затоплена Нижне-Камским водохранилищем. Первая надпойменная терраса заболочена, в большей части затапливается паводком 1% обеспеченности.

На территории района развиты ветровая и водная эрозия почвы (оврагообразование) и речная береговая эрозия (подмыв берегов).

# Площадь нарушенных земель составляет около 200 га, в том числе 160 га – сельскохозяйственные земли, из которых 20% сильно и средне эродированы. Это приводит к уменьшению гумусового слоя и снижению урожайности.

# Рост оврагов в естественных условиях в песках, легких и средних суглинках составляет от 0,5 до 15,0 м/год, в тяжелых суглинках и глинах – менее 5 м/год.  Под влиянием хозяйственной деятельности рост оврагов в песках, легких и средних суглинках достигает 60м/год, в тяжелых суглинках и глинах – до 15 м/год. Для предотвращения дальнейшей деградации почв, подверженных активной эрозии, они должны быть выведены из пахотного использования и рекультивированы путем залужения.

Речной боковой эрозии подвержены русла рек, которые по типу русловых процессов относятся к меандрирующим. Причиной меандрирования является побочневый процесс, когда гребни русловых форм простираются от одного берега к другому по косым линиям и обуславливают искривление руслового потока. В результате происходит подмыв берегов и увеличение излучин.

Подмыв берегов имеет наибольшую скорость для аллювиальных и глинисто-суглинистых элювиально-делювиальных неоген-четвертичных и неогеновых отложений. Боковая эрозия для полускальных и скальных пород весьма незначительна.

Речной эрозии подвержены берега реки Белой и ее левые притоки, скорость подмыва берегов достигает от 0,3 до 6,0м/год. Речная боковая эрозия осложняет эксплуатацию и строительство инженерных сооружений, расположенных на реках: мостовых переходов, трубопроводов, причалов, портовых сооружений и водозаборов.

# 1.3. Геологическое строение

В геологическом строении принимают участие коренные породы и неоген-четвертичные отложения.

В коренные породы пермского возраста мощностью 300м представлены песчаниками, аргеллитами и мегрелями, в верхней части – ангидритами и доломитами. Отложения неогена имеют пестрый литологический состав.

Аллювиальные отложения мощностью от 10 до 40м распространены в долине поймы р.Белой и ее притоков, представлены глинами, суглинками, супесями, песками, гравийно-галечными отложениями. Надпойменные террасы сложены галечниками и песками (мощность до 10м).

Эллювиально-делювиальные отложения распространены на водоразделе и его склонах – суглинки, с большим содержанием дресвы и щебня коренных пород.

# 1.4. Гидрогеологические условия и характеристики.

Гидрогеологические условия. Подземные воды содержатся во всех выше отмеченных отложениях.

Водоносный горизонт в аллювиальных отложениях мощностью от 5 до 35м широко распространяется в долине р.Белой и вскрывается на глубине 2м. Воды пресные, минерализация 0,2-0,4г/л, в верхней части бактериологически загрязнены. Содержание железа от 0.1 до 3мг/л и марганца от 0,05 до 1,5мг/л. Жесткость составляет 3-7,6мг-экв/л. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, в приречной полосе возможно питание за счет поверхностных вод, особенно во время паводков. Водоносный горизонт представляет наибольший  практический интерес для водоснабжения.

К эллювиально-делювиальным отложениям приурочены грунтовые воды верховодки. Они не пригодны для водоснабжения ввиду малой водообильности  и загрязненности.

Водоносные горизонты коренных пород из-за слабой водообильности и повышенной минерализации не могут быть источниками централизованного водоснабжения.

Гидрологическая характеристика. На территории района протекает р.Белая с притоками Большая Евбаза, Куваш, Ангасян и другими более мелкими  и временными. Средняя густота гидрографической сети 0,25км на 1кв.км.

Водный режим характеризуется ярко выраженным весенним половодьем и низкими уровнями воды в остальное время года, нарушаемыми подъемами во время дождевых паводков.

Питание рек преимущественно за счет атмосферных осадков. В соответствии с этим распределение годового стока следующее – весной 50-60%, летом – 15-25%, осенью-зимой – 15-20%. Максимальные расходы воды – в период весеннего половодья.

Уровенный режим в естественных условиях характеризуется значениями – наивысший уровень в половодье 1% обеспеченности - 74,4м, 10% - 73,1м; наименьший уровень – 64,5м (летний), 65,2м (зимний). С учетом Нижне-Камского водохранилища  - 1% - 74,5м, 10% - 73,2м; наименьший уровень – 68,0м (летний), 66,4м (зимний).

Стоковые характеристики р.Белой в створе г.Дюртюли: Расход воды 95% обеспеченности 95% – 496м3/сек., среднегодовой расход воды – 850м3/сек.

Продолжительность ледостава на р.Белой – от 4 до 6 месяцев. Вода относится к гидрокарбонатному классу, минерализация – 340-780мг/л.

Продолжительность периода со среднемесячными температурами воды выше 170С составляет более 90дней. В границах района вода р.Белой загрязняется нефтепродуками, фенолами, медью и цинком.

Имеются озера Большая и Малая Елань, признанными памятниками природы. В районе насчитывается 43 пруда.

По территории сельского поселения Московский сельсовет протекает:

- р. Евбаза

Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по территории сельского поселения Московский с/с.

табл.№ 1

| № | Наименование реки | Впадает в реку | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Евбаза | р.Белая | 27 |

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

# 1.5. Растительность .Почвы

# Дюртюлинский район находится в лесостепной зоне, знаменит реликтовым сосновым бором, елово-пихтовыми лесами. Луговые степи почти полностью распаханы.

# Из редких видов растений произрастают: ужовник обыкновенный, ковыль перистый, ковыль опушеннолистный, кокушник длиннорогий, пыльцеголовник красный, ирис болотный, ирис сибирский (рис.), зимолюбка зонтичная,  клюква болотная, багульник болотный, лазурник трехлопастной, росянка круглолистная, клевер альпийский и др. Редкими растительными сообществами являются: широколиственно-сосновые леса, сосняки черничники и брусничники, сфагновые болота, пихтарники (Кангышевское л-во). Ключевыми территориями по богатству биоразнообразия являются: долина р. Белой и запретные полосы лесов вдоль ней, реликтовые сосновые боры, долины степных рек, болота и заболоченные леса к востоку от с. Черлак.

Распространены интродуцированные виды – американская норка, енотовидная собака и ондатра. Состояние популяций интродуцированного в прошлом веке выхухоля не известно. Из редких животных в районе обитают: садовая соня, большой тушканчик, орлан-белохвост, курганник,  кобчик, лебедь-шипун, лебедь-кликун, серый гусь, турпан обыкновенный, перепел, серая куропатка, камышница, кулик-сорока, большой веретенник, поручейник, большая выпь, гребенчатый тритон, русский осетр, стерлядь, подалирий, махаон, шмель армянский, шмель лезус, шмель необыкновенный и др. Как залетный вид отмечен розовый пеликан

Почвы представлены главным образом типичными и выщелоченными чернозёмами,встречаются подзолистые, серые лесные и пойменные почвы.

1.6.Минерально-сырьевые ресурсы

С 05.03.2020 на территории сельского поселения действует лицензионный участок строительного грунта Имай-Утарово, разрабатываемый ОАО «Алексеевскдорстрой» по лицензии УФА03687ТЭ.

1.7.Особо-охраняемые природные территории

На территории Дюртюлинского района находятся следующие особо охраняемые природные территории (ООПТ):

- Бирский государственный природный заказник.

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 25 июля 1967 г. №401 «Об организации Бирского государственного регионального заказника».

Местоположение: заказник расположен на участке волнистой равнины правобережья реки Белой и части гривно-ложбинной поймы правобережной излучины реки, в 2,8 км к юго – юго-востоку от с. Новоельдяково, около 6 км к северо-западу от г. Бирска.

Режим охраны установлен: Положением о государственных природных заказниках в Республике Башкортостан, утвержденным постановлением Каби-нета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48, и Положением о Бирском государственном природном зоологическом заказнике, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 января 2008 г. №13 «Об утверждении положений о государственных при-родных зоологических заказниках республиканского значения».

- Елановский государственный природный заказник

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 20 июня 1963 г. №378 «Об организации Елановского государственного регионального заказника БАССР».

Местоположение: заказник расположен в правобережной пойме и по надпойменным террасам р. Белой, примыкающим к водоразделу рек Белая и Быстрый Танып, в 1 км к северо-западу от с. Ангасяк и в 9 км к северо-западу от г. Дюртюли.

Режим охраны установлен: Положением о государственных природных заказниках в Республике Башкортостан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48, и Положением о Елановском государственном природном зоологическом заказнике, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 января 2008 г. №13 «Об утверждении положений о государственных природных зоологических заказниках республиканского значения».

- Популяции лекарственных растений в Дюртюлинском лесничестве Дюртюлинского лесхоза

Образован постановлением Совета Министров БАССР №555 от 2 ноября 1977 г. «Об организации заказников по охране лекарственных растений на землях Гослесфонда».

Местоположение: участок левобережной части поймы р. Белой в 6 км восточнее с. Исмайлово, в 10 км ниже г. Дюртюли.

Режим охраны установлен Положением о государственных природных заказниках в Республике Башкортостан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48, Положением «О государственном природном заказнике республиканского значения «Популяции лекарственных растений в Дюртюлинском лесничестве», утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2011 г. № 385.

- Популяции лекарственных растений в Кангышском лесничестве Дюртюлинского лесхоза

Образован постановлением Совета Министров БАССР №555 от 2 ноября 1977 г. «Об организации заказников по охране лекарственных растений на землях Гослесфонда».

Местоположение: надпойменная терраса левобережной части долины р. Белой между с. Новокангышево и д. Сергеевка. Кв. 24 и 29 Кангышского участкового лесничества ГУ «Дюртюлинское лесничество».

Режим охраны установлен Положением о государственных природных заказниках в Республике Башкортостан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48, Положением «О государственном природном заказнике республиканского значения «Популяции лекарственных растений в Каганышевском лесничестве», утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2011 г. № 385.

- Озера Большая и Малая Елань.

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР».

Местоположение: правобережная долина р. Белой в 2 км (оз. М. Елань) и в 5 км (оз. Б. Елань) к северо-западу от с. Ангасяк.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. № 48, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2018 г. № 163.

- Сосновый бор у д.Венеция

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР».

Местоположение: правобережье р. Белой между д. Венеция и с. Новобиктово, кварталы 18, 19, 20, 23, 24, 29, 35, 36, 41, 42, 46 Дюртюлинского участкового лесничества Дюртюлинского лесничества.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. № 48, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2018 г. № 163.

- Ангасякские сосновые боры

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР».

Местоположение: лесной массив между с. Ангасяк, д. Уяды и д. Веялочного завода, сосновые насаждения расположены в кварталах 112, 113, 114, 115, 116, 118, 126, 127, 128, 131 Ангасякского участкового лесничества Дюртюлинского лесничества

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. № 48, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2018 г. № 163.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Московский сельсовет выделяются водоохранные зоны реки Евбаза и ее притоков, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ. Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Московский сельсовет следующие:

табл.№ 2

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Евбаза | 27 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | Реки, ручьи | менее 10 км | 50 | 30 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов(часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2018 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Зона затопления,подтопления

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 водного Кодекса.

Согласно данным Администрации сельского поселения Московский сельсовет населенные пункты в зону затопления не попадают.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

- нефтепроводов.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Газоснабжение сельского поселения Московский сельсовет осуществляется от от ГРС Дюртюлинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа».

На территории сельского поселения проходит газопровод высокого давления. Охранная зона вдоль трассы этого газопровода высокого давления в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м.

Охранные зоны магистральных трубопроводов.

Охранная зона магистрального нефтепровода – территория вдоль трассы нефтепроводов и вокруг их технологических объектов, необходимая для обеспечения безопасности эксплуатации указанных нефтепроводов и объектов, на которой устанавливаются особые условия землепользования в порядке, определяемом правительством РФ.

На территории сельского поселения Московский сельсовет проходят многочисленные нефтепроводы IV класса опасности, магистральный газопровод, санитарно-защитная зона которых, будет составлять – 30, 75 метров от оси.

Трубопроводный транспорт требует значительных затрат на замену и ремонт участков, подверженных коррозии и высокому проценту амортизации. Коммуникации, магистральный трубопроводный транспорт нанесен на лист 1 том III «Графическая документация» «Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. М 1:25000».

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Московский

сельсовет и их санитарно-защитные зоны (м)

табл.№3

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Москово |
| 1 | МТФ | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | МТМ | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Пилорама | 100 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | Складской сектор | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | Котельная | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Автосервис | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| с.Имай-Утарово |
| 1 | МТМ | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Зерноток | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

В пределах поселения расположены сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

табл.№4

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Согласно «Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан» ( с изм. На 6.08.2019), на территории Дюртюлинского района на сегодняшний день известно о 29 памятников археологии и 20 памятников истории и архитектуры.

На территории сельского поселения Московский сельсовет объекты культурного наследия отсутствуют.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Московский сельсовет находится в северо-западной части республики и на юго-востоке Дюртюлинского района. На севере сельское поселение граничит с сельским поселением Такарликовский сельсовет, северо-востоке с городским поселением город Дюртюли, востоке сельским поселением Учпилинский сельсовет, юге – сельским поселением Старобаишевский сельсоветы, западе – сельскими поселениями Таймурзинский и Куккуяновский сельсоветы.

Планировочный каркас территории сельского поселения Московский сельсовет создают автодороги местного значения. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Московский сельсовет, необходимо учитывать:

условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Московский сельсовет расположено 3 населенных пункта: с.Москово, с.Имай-Утарово, д.Тамаково.

Село Москово – административный центр сельского поселения Московский сельсовет с населением 1955 человек. Село расположено в юго-восточной части территории сельского поселения и в 25 км юго-восточнее от районного центра г.Дюртюли. Территория села ограничена водоохраной зоной от р. Евбаза, с северо-запада, северо-востока, юго-запада и юго-востока автомобильными дорогами местного значения.

Село Имай-Утарово расположено в 6 км северо-западней от административного центра с.Москово. Население – 298 человек. С северо-западной границы территория села ограничена водоохраной зоной от р.Евбаза, с севера и востока автомобильными дорогами местного значения.

Деревня Тамаково расположена в 8 км северо-западней от административного центра с.Москово. Население – 35 человек.  С восточной границы территория деревни ограничена водоохраной зоной от р.Евбаза, с севера и юга автомобильными дорогами местного значения.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

- ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Московский сельсовет по состоянию на 2019 г. составляет 2288 человек. За период 2002-2019гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 2,3 %.

Динамика населения сельского поселения Московский сельсовет

табл.№5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2019 г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Москово | 1788 | 1955 | +167/+4,4 | 671 |
| 2 | с.Имай-Утарово | 348 | 298 | -50/-7,7 | 116 |
| 3 | д.Тамаково | 49 | 35 | -14/-16,6 | 18 |
|  | Итого | 2185 | 2288 | +103 /+2,3 | 805 |

Общее количество семей  в сельсовете – 805, средний размер семьи по сельсовету составляет 3,0 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Московский сельсовет

табл.№6

| Возрастные группы (чел.) | с.Москово | с.Имай- Утарово | д.Тамаково |
| --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 166 | 12 | 0 |
| От 7 до 16 лет | 237 | 30 | 1 |
| Старше 55 лет женщин | 331 | 71 | 10 |
| Старше 60 лет мужчин | 144 | 28 | 7 |
| 16-55 лет женщин | 501 | 73 | 8 |
| 16-60 лет мужчин | 576 | 84 | 9 |
| Всего населения в с.п. | 1955 | 298 | 35 |

табл. №7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | с.Москово | 1955 | 1077 | 403 | 475 |
| 2 | с.Имай-Утарово | 298 | 157 | 42 | 99 |
| 3 | д.Тамаково | 35 | 17 | 1 | 17 |
| 1077 | Итого: | 2288 | 1251 | 446 | 591 |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Московский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

табл.№8

| Категория населения | Современное состояние (2019 г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 2288 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1251 | 54,6 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 177 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1428 | 62,4 |

# РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория Дюртюлинского района обладает достаточным рекреационным потенциалом: благоприятные климатические условия (большое количество солнечных сухих погод теплых летом и умеренно-морозных зимой служат базой климатолечения), развитая гидрографическая сеть, лесные массивы и природные ландшафты, памятники истории и культуры.

Рекреационная деятельность на территории Дюртюлинского района состоит из организованного, преимущественного длительного отдыха в лечебно-оздоровительных учреждениях, неорганизационного отдыха различной продолжительности на дачах, садовых участках и пляжах.

Для кратковременного отдыха население района и города предпочитает посещать парковую зону отдыха с мемориальным комплексом воинам Великой отечественной войны на берегу р. Белой в восточной части г.Дюртюли, городские пляжи на правом берегу р. Белой.

На территории района находится ряд санаторно-профилактических учреждений, которые создают хорошую базу для развития рекреационно-оздоровительного комплекса района:

Перечень оздоровительных учреждений Дюртюлинского района

табл. №9

| Наименование учреждения | Ведомственная подчиненность | Местоположение | Численность всех кадров | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санаторий-профилакторий «Венеция» | Нет инф. | д. Венеция | 39 | 50 – санаторий 100 – детский оздоровительный лагерь |
| Санаторий-профилакторий «Агидель» | ОАО АНК «Башнефть» | д. Аргамак | 82 | 110 |
| Детский оздоровительный лагерь | ОАО АНК «Башнефть» ХИК КРиП | д. Аргамак | 50 | 150 |

Территория Дюртюлинского района обладает культурно-историческим и природным потенциалом, однако, этот потенциал реализован недостаточно. Из всех видов туризма наибольшее распространение получил водный туризм, оздоровительный (санаторно-курортное лечение), должного развития не получил познавательный и экологический туризм.

Совокупность природных факторов: степные ландшафты, многочисленные пруды, наличие экологически чистых продуктов питания (включая уникальные ягодные и грибные наборы и т.д.), интересные природные памятники привлекают сюда не только жителей Республики Башкортостан, но и других регионов.

Проектом следует предусмотреть мероприятия по благоустройству данных территорий для развития сферы туризма в сельском поселении.

# V. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Московский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2039 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Московский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Московский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Московский сельсовет

по категориям земель

табл.№10

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Московский сельсовет в административных границах | га | 8393,1 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 992,3 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 78,2 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 6559,4 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 332,5 |
| 5 | Земель населенных пунктов | га | 430,7 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

табл. №11

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | c.Москово | 310,5 | 139,5 | 7,6 | 11,7 | 6,1 | 139,0 | 4,7 | 1,9 |
| 2 | с.Имай-Утарово | 96,9 | 50,6 | 0,9 | 2,8 | 0,8 | 39,1 | 2,4 | 0,3 |
| 3 | д.Тамаково | 23,3 | 10,3 | - | - | 0,5 | 11,1 | 1,3 | 0,1 |
|  | Итого | 430,7 | 200,4 | 8,5 | 14,5 | 7,4 | 189,2 | 8,4 | 2,3 |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Московский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 2288 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2019 г.

табл. №12

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c.Москово | 32336 | 18274 | 50610 |
| 2 | с.Имай-Утарово | 2226 | 4441 | 6667 |
| 3 | д.Тамаково | 342 | 580 | 922 |
|  | Итого: | 34904 | 23295 | 58199 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2019 год составляет 25,4 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами.

Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 25,4 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Московский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с.Москово:

Администрация сельского поселения

СОШ

Детский сад

Сельская врачебная амбулатория

ГБУЗ РБ ДЦРБ Психиатрическое отделение

Аптека

Сельский дом культуры

Библиотека

- Мечеть

- Спортивный зал

- ФГУП « Почта России»

- Отделение банка ОАО «Сбербанк России»

- ООО «ЖКХ с.Москово»

Магазин «Тургай»

Магазин «Эльвина»

 Магазин «Земфира» по ул.Калинина,63

Магазин «Земфира» по ул.Горшкова, 21

Магазин «Контакт»

Магазин «Камилла»

с.Имай-Утарово:

ФАП

 Магазин «Наиль»

 Магазин «Юлдаш»

д. Тамаково:

объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с.Москово размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В остальных населенных пунктах размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, с Региональными нормативами градостроительного проектирования  Республики Башкортостан,  утвержденных приказом Госкомитета Республики Башкортостан от 01.08.2016 г. № 211., СП 42.13330.2016, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  –2288 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл.№ 13

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 2288 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 35 | 80 | 110 | 137 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 100 | 228 | 640 | 280 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 70 | 160 | 572 | 357 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 526 | 240 | 46 |
| Помещения для досуга | м2 | 50 | 114 | 0 | 0 |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 5 /4 | 11/9 | 12,6/6 | 114/67 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 686 | 370,7 | 54 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 23 | 53 | 0 | 0 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | 16 | 16 | 100 |
| Аптечный пункт | объект | 1 на 6,2 тыс.ч. | 1 | 1 | 100 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отделение банка | объект | 1 на 1-2 тыс.ч | 2 | 1 | 50 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,54 | 8,4 | 1555 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 1,6 | 0,38 | 24 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Московский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

По территории Дюртюлинского района проходит дорога федерального значения М7 - Москва-Казань-Уфа, обеспечивающая удобную связь со столицей Республики, протяженность дороги в границах района составляет 33км. С соседними районами – Бураевским, Чекмагушским, Бирским и Краснокамским  транспортная связь осуществляется по дорогам межрайонного значения.

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами федерального и местного значения.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Дюртюлинское ДРСУ ОАО «Башкиравтодор», которое находится в г.Дюртюли.

Перечень автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Московский сельсовет.

табл. №14

| Наименование автомобильной дороги | Наименование участка автомобильной дороги и промежуточных населенных пунктов | Категория дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | С твердым покрытием | Из них с асфальто-бетонным |
| Федерального значения |
| М-7 «Волга» | Казань-Уфа | I | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Местного значения |
| Москово-Юкаликулево | Москово-на а/д М7-Имай-Утарово-Тамаково-Юкаликулево | V | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Москово-Шелканово | Москово-Шелканово | V | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Москово-на а/д М7 | Москово- а/д Казань-Уфа | V | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Москово-на а/д Юкаликулево-Тартышево | Москово-Юкаликулево-Гулюково-Тартышево | V | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Суккулово – на а/д М7 | Суккулово- Атсуярово- а/д Казань-Уфа | V | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Всего | 21,9 км |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Московский сельсовет

табл.№ 15

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Москово | 10,1 | 6,1 |
| с.Имай-Утарово | 1,6 | 0,8 |
| д.Тамаково | 0,8 | 0,5 |
| ВСЕГО | 12,5 | 7,4 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус.

Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам.

В районе большинство населенных пунктов соединены между собой автодорогами с твердым (асфальто-бетонным) покрытием.

Существующую транспортную сеть Дюртюлинского района представляют следующие категории дорог и дорожные сооружения:

1. Автодороги местного значения, связывающие сельские населенные пункты и районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики.

2. Автодороги федерального значения связывают республику и столицы сопредельных республик.

Протяжение дорог общего пользования по Дюртюлинскому району -  480км, все дороги имеют твердое покрытие, в том числе с усовершенствованным покрытием – 394,5км или  82,2% от общей протяженности, и только около 18% дорог районного значения не имеют усовершенствованного покрытия, что свидетельствует о высоком уровне благоустройства существующей дорожной сети.

Кроме дорог общего пользования на территории Дюртюлинского района имеется сеть ведомственных дорог,  общей протяженностью 52км,  из которых 97,3%  имеют твердое покрытие.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в Дюртюлинском районе более чем в 1,6 раза выше средней плотности по Республике, которая составляет 177км/кв.км.

Основным перевозчиком в Дюртюлинском районе является Дюртюлинское АТП – филиал ГУП «Башавтотранс» РБ, созданное в ноябре 2004 года. Оно осуществляет перевозки грузов предприятий и перевозки пассажиров, в том числе:

- социальные перевозки по городским и пригородным маршрутам;

- междугородные и межобластные перевозки;

- заказные, туристические и перевозки по спецмаршрутам.

Также предприятие организует техническое обслуживание, ремонт транспортных средств и автозаправочную деятельность через собственные АЗС.

На территории сельского поселения Московский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту №118 «Дюртюли-Уфа». Автобусные остановки располагаются в с.Москово.

Основной вид транспорта в населенных пунктах – автомобильный.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Дюртюлинского района сосредоточены, в районном центре – г.Дюртюли и представлены следующими наименованиями:

Автозаправочные станции;

Станции технического обслуживания;

Ближайшие предприятия, обслуживающие автотранспорт

сельского поселения Московский сельсовет

табл.№ 16

| Наименование | Местонахождение |
| --- | --- |
| Автозаправочная станция | Заправка метаном: Дюртюлинский район, с.Москово, ул.Алга, 2. Дюртюлинское ЛПУ МГ Заправка бензином: г.Дюртюли, с.Кушнаренково |
| Станция техобслуживания | Дюртюлинский район, с.Москово, ул. Победы,25 |

Железнодорожный транспорт

До ближайшей ж/д станции «Дюртюли» от села Москово - 25 км.

До ближайшей ж/д станции «Уфа» от села Москово - 97 км.

Существующие искусственные сооружения

На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Московский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Дюртюлинский район и, в частности, сельское поселение Московский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

На момент проектирования на территории сельского поселения Московский сельсовет централизованное водоснабжение имеется только в с.Москово.

Источником водоснабжения на территории с.Москово явлются:

- эксплуатационная скважина №5230 расположенная: РБ, Дюртюлинский район, на восточной окраине с.Москово, на правом склоне  долины р. Евбаза;

- эксплуатационные скважины №1,2,3 расположенные: РБ, Бирский район, в западной части МР Бирский район, в 3,1км южнее д.Чишма, в 12 км восточнее от КС-Москово, в 2,5км северо-западнее д.Усаково, в долине ручья Сухоязовский.

Характеристики  скважин

табл.№ 17

| Характеристики | Эксплуатационная скважина №5230 | Эксплуатационные скважины №1,2,3 |
| --- | --- | --- |
| Пробурена | 1986 г. | 1991 г. |
| Глубина | 65 м | 35 м |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1986 г. | 1993 г. |
| Производительность | 60 мЗ/сутки | 1000мЗ/сутки |
| Протяженность сетей водопровода | 5600 км | 9,892 км, |
| Улицы | ул.Калинина, ул.Колхозная, ул.Чытырлы, ул.Мира, пер.Больничный, ул. Победы с.Москово Дюртюлинского района РБ | Газовиков, Мусы Джалиля, Горшкова, Молодежная, Озерная, Речная, Больничная, Садовая, Лесная, Пекарная, пер.Мира |
| Количество водозаборных колонок | 10 шт. | 0 ед. |

В с.Москово функционируют сооружения производительностью: 400м3/час. Состав очистных сооружений: АЭРОТЕНКИ, иловые площадки, прудонакопители.

Количество сточных вод, пропускаемое через очистные сооружения
3,97   м3/час.Канализационные насосные станции существующие: 4ед.

В с.Имай-Утарово водоснабжение и канализация отсутствуют. 120 колодцев в ЛПХ.

В д.Тамаково водоснабжение и канализация отсутствуют. 20 колодцев в ЛПХ.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Московский сельсовет частично имеются в с.Москово.

В остальных населенных пунктах действует выгребная система канализации. Из выгребов жидкие нечистоты утилизируются на приусадебных участках, вывозятся на свалки твёрдых коммунальных отходов или запахиваются на сельскохозяйственных полях.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение сельского поселения Московский сельсовет осуществляется от ГРС Дюртюлинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа».

табл.№ 18

| Наименование ГРП, ШРП | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производительность, мЗ/час | Техническое состояние (ГРП, сетей и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| ГРП 1 по ул. Речная, в с .Москово | нет инф. | 0,4МПа | 0,002 МПа | нет инф | удовлетворительное |
| ГРП 2 по ул. Пекарная в с .Москово | нет инф | 0,4МПа | 0,002 МПа | нет инф | удовлетворительное |
| ШРП по ул. Горшкова в с .Москово | нет инф | 0,2МПа | 0,002 МПа | нет инф | удовлетворительное |
| ШРП по ул. Пекарная в с .Москово | нет инф | 0,4МПа | 0,002 МПа | нет инф | удовлетворительное |
| ШРП по ул. Лесная в с.Москово | нет инф | 0,4МПа | 0,002 МПа | нет инф | удовлетворительное |
| ГРПБ по ул. Садовая в с.Москово | нет инф | 0,4МПа | 0,002 МПа | нет инф | удовлетворительное |
| ШП 1 по ул. Куйбышева в с.Имай-Утарово | нет инф | 0,4МПа | 0,002 МПа | нет инф | удовлетворительное |
| ШП2 по ул Молодежная в с.Имай-Утарово | нет инф | 0,4МПа | 0,002 МПа | нет инф | удовлетворительное |
| ШП 1 по ул. Заречная д.Тамаково | нет инф | 0,4МПа | 0,002 МПа | нет инф | удовлетворительное |

Основными потребителями газа являются:

котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время теплоснабжение общественных зданий сельского поселения осуществляется от газовых котельных. Отопление индивидуальной застройки – от газовых котлов.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основным источником электроснабжения сельского поселения является подстанция ПС 35/10кВ "Москово", мощностью 2х6300 кВА.

На террритории с.Москово расположено 25 трансформаторных подстанций.

На территории с.Имай-Утарово расположено 5 трансформаторных подстанций.

На террритории д.Тамаково  расположено 2 трансформаторные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, предприятия легкой, пищевой промышленности, сельское хозяйство, жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается:   ООО «Башкирэнерго», ПО «Октябрьские электрические сети» и МУП «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» РБ.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Московский сельсовет телефонной проводной связью производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь». Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

табл.№ 19

| Телефонизация | с.Москово | с.Имай-Утарово | д.Тамаково |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип телефонной станции | М200 | VOP | В д.Тамаково все отключили телефоны от АТС ОАО «Башинформсвязь», пользуются мобильными |
| Емкость | 240 | 24 |  |
| Количество абонентов | 230 | 20 |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 | 2007 |  |
| Линии связи | воздушные | воздушные |  |

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре г.Дюртюли. Кроме того, в населенных пунктах Дюртюлинского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Существующее состояние санитарной сельского поселения Московский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей проблемой является размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

На территории сельского поселения Московский сельсовет специализированный полигон ТКО отсутствует.

Согласно региональному кадастру отходов на территории СП Московский сельсовет располагается 1 несанкционированная свалка:

на территории с.Москово, приблизительные географические координаты 55,323056 с.ш. 55,105833 в.д..

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. от 23.09.2019 № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года», территории свалок подлежат ликвидации до конца 2024 года, территория свалок рекультивации.

Согласно данным Администрации сельского поселения Московский сельсовет, сбором и вывозом коммунальных отходов осуществляется ООО «ЖКХ с.Москово».

В 1000 метрах восточнее с.Москово, располагается скотомогильник с биологической камерой ( кадастровый номер: 02:22:110601:59). Санитарно-защитная зона скотомогильника 500 метров.

Сбор, транспортировку и размещение отходов 1-4 класса опасности на территории Дюртюлинского района осуществляет коммунальное хозяйство. Сбор отходов осуществляется от предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц индивидуальных жилых секторов и ведомственного жилья. Для сбора отходов в местах сбора отходов установлены контейнеры на огражденных заасфальтированных площадках с обваловкой.

Обезвреживание отходов не осуществляется. Транспортировка отходов осуществляется специализированным автотранспортом.

Основными отходобразующими отраслями в районе являются сельское хозяйство и производственные предприятия.

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Московский сельсовет расположены в водоохраной зоне реки Евбаза и ее притоков и ручьев.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Московский сельсовет расположено 5 действующих кладбищ общей площадью 12,2 га.

В с.Москово располагается 2 действующих кладбища. Одно из которых располагается в границах села, общей площадью 4,7 га, другое, располагается в 220 метрах северо-западнее от границы села, общей площадью – 3,4 га.

В с.Имай-Утарово  располагается 2 действующих кладбища. Одно из которых располагается в границах села в южной части, общей площадью 2,4 га, другое, располагается в 200 метрах северо-западнее от границы села, общей площадью – 0,4 га.

В д.Тамаково действующее кладбище площадью 1,3 га располагается в западной части деревни.

Исходные данные для проектирования